## Slide 1
Космический мониторинг паводка в г. Тулун
Состояние на 3 июля 2019 года

## Slide 2
Общая ситуация
Москва
Тулун
Север / Telegram
25.06.19
26.06.19
27.06.19
28.06.19
29.06.19
01.07.19
02.07.19
03.07.19
отмечен подъем рек Уда и Большая Белая
эвакуация детского лагеря «Заря» в 3 км от Нижнеудинска
введено чрезвычайное положение в поселке Соляная Тайшетского района (подтоплено 25 домов) и в Нижнеудинске (в 100 км от г. Тулун)
19 населенных пунктах 3 муниципальных районов подтоплены:
  - 1801 жилой дом
  - 206 приусадебных участков
  - смыто 9 автомобильных мостов
  - подтоплено 16 участков дорог областного значения
эвакуировано 654 человека
эвакуировано 842 человек
подтоплены в целом по области 2,39 тысячи жилых домов и 2,52 тысячи приусадебных участков
закрыто движение на федеральной трассе Р-255 "Сибирь"
из-за затопления нескольких бензоколонок или частного автотранспорта образовалось нефтяное пятно
восстановлено электроснабжение на правом берегу р. Ия
В г. Тулун отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса, разрушено множество домов частного сектора.
в целом по области за медицинской помощью обратилось 1258 чел. (в т.ч. 87 детей)
госпитализировано более 190 человек, из них 38 детей
эвакуировано 2,6 тыс. человек (в т.ч. 574 ребенка)
14 погибших, 13 пропавших без вести (среди них 1 ребенок)
Специалисты АО “Терра Тех” продолжают отслеживание ситуации в оперативном режиме.
Роскосмос взаимодействует с МЧС России по ситуации в Иркутской области, осуществляя оперативную информационную поддержку ведомства с помощью группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

## Slide 3
19.06.19
Мониторинг паводка на основе анализа космической съемки
Дата | Площадь зеркала воды, км² | Изменение площади затопления
19.06.2019 | 5,8 - русло реки | -
29.06.2019 | 18,9 | + 13,1
30.06.2019 | 18,7 | - 0,2
01.07.2019 | 15,2 | - 3,7
03.07.2019 | 11,8 | - 3,4
Динамика изменения площади зеркала воды в районе г. Тулун по космической съемке.
Динамика изменения затопленной поверхности по данным космической съемки.
Chart: Площадь в кв. км.
| 19 июня | 29 июня | 30 июня | 1 июля | 3 июля
Абсолютная площадь водной поверхности | 5.8 | 18.9 | 18.7 | 15.2 | 11.8
Площадь затопленной поверхности | 0 | 13.2 | 12.9 | 9.4 | 6
Уровень воды в р. Ия
по датчику в г. Тулун
29.06.19
Chart: См
| 28 июня | 29 июня | 30 июня | 01 июля | 02 июля
Текущий уровень | 812 | 1357 | 1306 | 1091 | 936
Критичный уровень | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
административные границы г. Тулун границы водных объектов

## Slide 4
19.06.19
Мониторинг паводка на основе анализа космической съемки
административные границы г. Тулун границы водных объектов
29.06.19
30.06.19
01.07.19
03.07.19

## Slide 5
Мониторинг паводка на основе анализа космической съемки
19.06.19
01.07.19
Полное затопление территории
Постройки, унесенные течением
На 29.06.19:
УЩЕРБ ДЛЯ ДОРОГ регионального значения оценивается в 800 МЛН РУБЛЕЙ.
Предварительный УЩЕРБ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ составил 300 МЛН РУБЛЕЙ.
    Больше всего пострадали зерновые культуры (подтоплены 3655 га посевов, 25 га картофеля, от воды пострадали хранящиеся на складах 767 тонн зерна), погибли десятки лошадей и свиней, судьба сотен голов крупного рогатого скота неизвестна.

## Slide 6
Мониторинг паводка на основе анализа космической съемки
08.08.17
01.07.19
Затор под пролетом моста
Мост трассы Р-255 "Сибирь" до и после наводнения

## Slide 7
Мониторинг паводка на основе анализа космической съемки
30.06.19
Изменения скоплений уплывших домов, остановленных мостом трассы Р-255 "Сибирь"
01.07.2019
Cкопления уплывших домов
Cкопления уплывших домов

## Slide 8
Мониторинг паводка на основе анализа космической съемки
08.08.17
01.07.19
Ул. Профсоюзная до и после наводнения

## Slide 9
29.06.19
30.06.19
Оценка ущерба
Картосхема затопления строений г. Тулун.
Chart: Кол-во строений
| 27 июня | 29 июня | 30 июня | 01 июля | 03 июля
Жилые | 0 | 2629 | 2585 | 1672 | 1242
Нежилые | 0 | 282 | 254 | 143 | 87
Промышленные | 0 | 103 | 85 | 40 | 16
Жилые многоэтажные | 0 | 31 | 31 | 5 | 0
Динамика затопления строений г. Тулуна
Типы строений | 29.06.2019 | 30.06.2019 | 01.07.2019 | 03.07.2019
Жилые | 2629 | 2585 | 1672 | 1242
Нежилые | 282 | 254 | 143 | 87
Промышленные | 103 | 85 | 40 | 16
Жилые многоэтажные | 31 | 31 | 5 | 0
01.07.19
03.07.19
Контур затопления
Административные границы г. Тулун
Категории зданий:
Жилые дома
Нежилые здания
Промышленные здания
Жилые многоэтажные дома

## Slide 10
Мониторинг паводка на основе анализа космической съемки
Иркутская область
Съемка КА «Канопус-В», аппаратура ПСС, МСС
29.06.19